## Slide 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ I
BÀI GIẢNG MÔN
MẠNG CẢM BIẾN
Giảng viên: ThS. Trần Thị Thanh Thủy
Điện thoại/E-mail: thuyttt@ptit.edu.vn
Học kỳ/Năm biên soạn: Kỳ 1/2023

## Slide 2
MẠNG CẢM BIẾN
NỘI DUNG
Chương 1 – Tổng quan về Mạng cảm biến
Chương 2 – Kiến trúc Mạng cảm biến
Chương 3 – Kiến trúc khung cơ bản của Mạng cảm biến
Chương 4 – Kiến trúc nút đơn và xây dựng phần mềm hoạt động trên nút đơn
Chương 5 – Ứng dụng Mạng cảm biến trong xây dựng hệ thống Internet of Things (IoT)

## Slide 3
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT
NỘI DUNG
Giới thiệu chung về hệ thống IoT
Vai trò của Mạng cảm biến trong hệ thống IoT
Xây dựng phần mềm thu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến
Xây dựng hoàn thiện hệ thống IoT từ phần cứng đến phần mềm

## Slide 4
Giới thiệu chung về hệ thống IoT
IoT (Internet of Things – Công nghệ Internet vạn vật) với nghĩa liên kết mọi vật với Internet.
Trong đó mọi vật đều sẽ được cấp những định danh khác nhau và có khả năng tự truyền thông tin dữ liệu trong một mạng lưới không cần thiết qua giao tiếp giữa máy tính với con người hay con người với con người.
Ngoài ra, IoT còn được định nghĩa là một hệ thống kết nối mạng lưới các thiết bị thông minh (cảm biến, máy tính nhúng, camera, điều khiển, máy móc, thiết bị gia dụng...) thông qua các giao thức mạng, tạo thành một hệ thống mạng lưới để thu thập, truyền tải, phân tích và phản hồi thông tin giữa các thiết bị trong thời gian thực.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 5
Giới thiệu chung về hệ thống IoT
IoT đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển KT-XH, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của con người và đáp ứng các nhu cầu của xã hội ngày càng cao và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể bao gồm:
  Giúp tăng cường khả năng quản lý và vận hành trong các ngành công nghiệp, sản xuất, nông nghiệp, logistics…
  Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thông qua các ứng dụng IoT.
  Tăng cường khả năng quản lý tài nguyên năng lượng, giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
  Phát triển các hệ thống đô thị thông minh, giúp tăng cường an ninh và quản lý đô thị hiệu quả hơn.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 6
Giới thiệu chung về hệ thống IoT
IoT đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển KT-XH, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của con người và đáp ứng các nhu cầu của xã hội ngày càng cao và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể bao gồm:
  Tạo ra một môi trường kết nối liên tục giữa con người và các thiết bị thông minh, giúp tăng cường khả năng tương tác và tiếp cận thông tin.
  Tạo ra một nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng công nghệ mới, từ đó giúp nâng cao sự phát triển kinh tế và xã hội.
  Tạo ra một môi trường kinh doanh mới, giúp các công ty phát triển và thúc đẩy sự cạnh tranh, từ đó đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.
  Tăng cường khả năng phát hiện và ứng phó với các sự cố trong các hệ thống động, như mạng lưới điện, giao thông và hệ thống thông tin.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 7
Giới thiệu chung về hệ thống IoT
Mặc dù IoT đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững của công nghệ này và đem lại lợi ích cho xã hội bao gồm:
  Vấn đề an toàn thông tin, bảo mật: Đây là một trong số những thách thức tương đối lớn trong IoT. Các thiết bị IoT thường được kết nối trực tiếp với internet mà không có bảo mật đầy đủ, dẫn đến nguy cơ bị tấn công và đánh cắp thông tin.
  Vấn đề tương thích: Các thiết bị IoT của các nhà sản xuất khác nhau không thể tương thích với nhau, gây khó khăn cho việc kết nối và quản lý.
  Vấn đề tiêu thụ năng lượng: Các thiết bị IoT thường hoạt động liên tục, tốn nhiều năng lượng, gây khó khăn cho việc quản lý và tiết kiệm năng lượng.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 8
Giới thiệu chung về hệ thống IoT
Mặc dù IoT đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững của công nghệ này và đem lại lợi ích cho xã hội bao gồm:
  Vấn đề tính độc lập của hệ thống: IoT đòi hỏi sự kết nối liên tục và phụ thuộc vào mạng lưới, do đó sự cố về mạng lưới có thể gây ra những rủi ro cho các ứng dụng IoT.
  Vấn đề chủ quyền dữ liệu: Các dữ liệu thu thập từ các thiết bị IoT thường được lưu trữ trên các máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ, do đó, các nhà cung cấp này có quyền kiểm soát các dữ liệu này.
  Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực: IoT đòi hỏi một lượng lớn các chuyên gia kỹ thuật, do đó, sự thiếu hụt nguồn nhân lực có thể gây khó khăn cho việc triển khai và quản lý các ứng dụng IoT.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 9
Vai trò của Mạng cảm biến trong hệ thống IoT
Mạng cảm biến (Sensor Network) đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống Internet of Things (IoT). Vai trò chính của mạng cảm biến trong hệ thống IoT:
  Thu Thập Dữ Liệu: Mạng cảm biến là một phần quan trọng trong việc thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh. Các nút cảm biến trong mạng có thể được triển khai để đo đạc và thu thập dữ liệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn, chất lượng không khí, hoặc bất kỳ thông tin nào cần thiết khác.
  Truyền Tải Dữ Liệu: Mạng cảm biến cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu từ các nút cảm biến đến các điểm trung tâm hoặc máy chủ trong hệ thống IoT. Dữ liệu này có thể được truyền tải qua nhiều loại kết nối, bao gồm mạng không dây (như Wi-Fi, Zigbee, LoRa), mạng di động (3G, 4G, 5G), hoặc mạng cáp.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 10
Vai trò của Mạng cảm biến trong hệ thống IoT
  Xử Lý Dữ Liệu Tại Nút Cảm Biến: Một số mạng cảm biến có khả năng xử lý dữ liệu tại chỗ trước khi gửi nó đi. Điều này có thể giảm tải cho mạng truyền thông chính và cải thiện thời gian phản hồi.
  Quản Lý Năng Lượng: Mạng cảm biến thường được triển khai trong các môi trường có năng lượng hạn chế, nhưng nó vẫn phải duy trì hoạt động liên tục. Do đó, mạng cảm biến có vai trò quan trọng trong việc quản lý năng lượng tại các nút cảm biến, ví dụ: tắt các thiết bị không cần thiết khi chúng không hoạt động.
  Điều Khiển Thiết Bị: Mạng cảm biến có thể được sử dụng để điều khiển các thiết bị dựa trên dữ liệu thu thập được. Ví dụ, nếu một cảm biến nhiệt độ phát hiện rằng nhiệt độ quá cao, nó có thể gửi lệnh để kích hoạt máy làm mát.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 11
Vai trò của Mạng cảm biến trong hệ thống IoT
  Cung Cấp Thông Tin Quyết Định: Dữ liệu từ mạng cảm biến có thể được sử dụng để đưa ra quyết định quan trọng. Ví dụ, trong các ứng dụng về môi trường, dữ liệu từ các cảm biến có thể giúp dự đoán thời tiết, xác định mức độ ô nhiễm, hoặc theo dõi sự thay đổi trong hệ sinh thái.
  Cải Thiện Hiệu Suất Hệ Thống: Dựa trên thông tin từ mạng cảm biến, hệ thống IoT có thể được tối ưu hóa để tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất và cải thiện trải nghiệm người dùng.
  Ứng Dụng Trong Nhiều Lĩnh Vực: Mạng cảm biến có thể được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quản lý năng lượng, quản lý tài sản, chăm sóc sức khỏe, quản lý môi trường, và nhiều ứng dụng IoT khác.
Tóm lại, mạng cảm biến đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập, truyền tải và xử lý dữ liệu trong hệ thống IoT, giúp cung cấp thông tin quan trọng và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định và quản lý các thiết bị và tài nguyên trong mạng.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 12
Xây dựng phần mềm thu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến
Xây dựng phần mềm thu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến yêu cầu một quá trình phát triển phức tạp. Hướng dẫn tổng quan về cách xây dựng một phần mềm ứng dụng:
  Bước 1: Xác định yêu cầu: Đầu tiên, cần xác định yêu cầu cụ thể cho ứng dụng. Điều này bao gồm việc xác định loại cảm biến sẽ sử dụng, tần suất thu thập dữ liệu, nơi lưu trữ dữ liệu, và các tính năng cụ thể mà muốn bao gồm trong ứng dụng.
  Bước 2: Chọn cảm biến và thiết bị: Dựa trên yêu cầu của ứng dụng, chọn loại cảm biến và thiết bị phù hợp. Các loại cảm biến phổ biến bao gồm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn, chất lượng không khí... Hãy xác định liệu cần sử dụng cảm biến có dây hay không dây.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 13
Xây dựng phần mềm thu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến
  Bước 3: Xây dựng giao diện thu thập dữ liệu: Lập trình giao diện thu thập dữ liệu trên các nút cảm biến. Giao diện này sẽ thực hiện việc đọc dữ liệu từ cảm biến và gửi nó đến máy chủ hoặc trạm cơ sở dữ liệu. Tuỳ thuộc vào nền tảng và ngôn ngữ lập trình bạn chọn, bạn có thể sử dụng C/C++, Python, Arduino, hoặc các công cụ phát triển IoT như PlatformIO.
  Bước 4: Lưu trữ dữ liệu: Xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng các dịch vụ lưu trữ dữ liệu như MySQL, MongoDB, Firebase, hoặc Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu cảm biến. Thiết kế cơ sở dữ liệu sao cho nó phù hợp với dạng dữ liệu mà bạn thu thập.
  Bước 5: Xây dựng phần mềm máy chủ: Lập trình phần mềm máy chủ hoặc trạm cơ sở dữ liệu để nhận và lưu trữ dữ liệu cảm biến. Đảm bảo rằng phần mềm này có khả năng xử lý dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn, và quản lý người dùng (nếu cần).
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 14
Xây dựng phần mềm thu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến
  Bước 6: Xây dựng giao diện người dùng (tuỳ chọn): Nếu cần thiết, bạn có thể xây dựng một giao diện người dùng để theo dõi và quản lý dữ liệu cảm biến. Giao diện này có thể là một ứng dụng web hoặc ứng dụng di động.
  Bước 7: Xác định giao thức truyền thông: Xác định giao thức truyền thông mà các nút cảm biến sẽ sử dụng để gửi dữ liệu đến máy chủ hoặc trạm cơ sở dữ liệu. Các giao thức phổ biến bao gồm HTTP, MQTT, CoAP, và TCP/IP.
  Bước 8: Kết nối và triển khai: Kết nối các nút cảm biến vào mạng của bạn và triển khai chúng trong môi trường cụ thể mà bạn muốn theo dõi hoặc kiểm soát.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 15
Xây dựng phần mềm thu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến
  Bước 9: Bảo mật dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu cảm biến được bảo mật trong quá trình thu thập, truyền tải, và lưu trữ. Sử dụng mã hóa và các biện pháp bảo mật phù hợp.
  Bước 10: Kiểm tra và theo dõi: Kiểm tra ứng dụng của bạn để đảm bảo tính ổn định và xử lý lỗi khi cần thiết. Theo dõi hoạt động của các nút cảm biến và cơ sở dữ liệu.
Lưu ý rằng phần mềm và cơ sở hạ tầng cụ thể mà bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và các công nghệ hiện có.
Điều quan trọng là hiểu rõ yêu cầu của bạn và thiết kế hệ thống một cách phù hợp.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 16
Xây dựng hoàn thiện hệ thống IoT từ phần cứng đến phần mềm
Xây dựng một hệ thống IoT hoàn thiện từ phần cứng đến phần mềm là một dự án phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ thuật khác nhau. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về cách thực hiện điều này:
  Bước 1: Xác định mục tiêu và yêu cầu: Đầu tiên, bạn cần xác định rõ mục tiêu của hệ thống IoT của bạn và các yêu cầu cụ thể của dự án. Điều này bao gồm việc xác định loại dữ liệu bạn muốn thu thập, cách bạn muốn kiểm soát các thiết bị, và các tính năng bạn muốn bao gồm.
  Bước 2: Lựa chọn phần cứng: Chọn phần cứng phù hợp cho hệ thống của bạn. Điều này bao gồm việc lựa chọn các nút cảm biến, vi điều khiển, mô-đun giao tiếp, và các thiết bị ngoại vi khác. Hãy đảm bảo rằng phần cứng bạn chọn tương thích với yêu cầu của dự án.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 17
Xây dựng hoàn thiện hệ thống IoT từ phần cứng đến phần mềm
  Bước 3: Phát triển phần mềm trên phần cứng: Lập trình phần mềm trên phần cứng để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và gửi nó đến máy chủ hoặc trạm cơ sở dữ liệu. Điều này bao gồm việc xây dựng giao diện thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, và thiết lập kết nối mạng.
  Bước 4: Xây dựng mạng kết nối: Xây dựng mạng kết nối cho hệ thống IoT của bạn. Điều này bao gồm việc cài đặt các mạng không dây (ví dụ: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee) hoặc sử dụng mạng di động (3G, 4G, 5G) để kết nối các thiết bị với máy chủ hoặc trạm cơ sở dữ liệu.
  Bước 5: Xây dựng phần mềm máy chủ hoặc trạm CSDL: Xây dựng phần mềm máy chủ hoặc trạm cơ sở dữ liệu để nhận và lưu trữ dữ liệu từ các thiết bị IoT. Phần mềm này cần xử lý dữ liệu, quản lý người dùng, và cung cấp giao diện người dùng để quản lý hệ thống.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 18
Xây dựng hoàn thiện hệ thống IoT từ phần cứng đến phần mềm
  Bước 6: Xác định giao thức truyền thông và bảo mật: Xác định giao thức truyền thông mà các thiết bị IoT sẽ sử dụng để gửi dữ liệu và đảm bảo tính bảo mật của hệ thống. Giao thức truyền thông có thể là MQTT, CoAP, HTTP, hoặc các giao thức IoT khác. Bảo vệ dữ liệu truyền tải bằng cách sử dụng mã hóa và các biện pháp bảo mật phù hợp.
  Bước 7: Phát triển giao diện người dùng (tuỳ chọn): Nếu cần thiết, bạn có thể phát triển một giao diện người dùng để theo dõi và quản lý hệ thống IoT. Giao diện này có thể là một ứng dụng web hoặc ứng dụng di động.
  Bước 8: Kiểm tra và theo dõi: Kiểm tra ứng dụng của bạn để đảm bảo tính ổn định và xử lý lỗi khi cần thiết. Theo dõi hoạt động của các thiết bị IoT và cơ sở dữ liệu.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 19
Xây dựng hoàn thiện hệ thống IoT từ phần cứng đến phần mềm
  Bước 9: Triển khai và quản lý: Triển khai hệ thống IoT trong môi trường thực tế và quản lý nó trong suốt thời gian hoạt động. Điều này bao gồm việc theo dõi hiệu suất, quản lý bảo trì, và cải thiện hệ thống khi cần thiết.
  Bước 10: Mở rộng và tối ưu hóa: Theo dõi sự phát triển của công nghệ IoT và tối ưu hóa hệ thống của bạn để đáp ứng nhu cầu mới. Xem xét việc mở rộng hệ thống khi bạn cần thu thập thêm dữ liệu hoặc kiểm soát thêm thiết bị.
Lưu ý quan trọng: Xây dựng một hệ thống IoT hoàn thiện đòi hỏi kiến thức rộng rãi về phần cứng và phần mềm, cũng như kết nối chúng với nhau.
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 20
Kết luận chương
Giới thiệu chung về hệ thống IoT
Vai trò của Mạng cảm biến trong hệ thống IoT
Xây dựng phần mềm thu thập và lưu trữ dữ liệu cảm biến
Xây dựng hoàn thiện hệ thống IoT từ phần cứng đến phần mềm
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT

## Slide 21
MINI TEST – FIVETH TIME
CHƯƠNG 5 – ỨNG DỤNG MCB XÂY DỰNG HT IoT